## Slide 1: МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Э. БАУМАНА (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) Научно-исследовательская работа «Классификация известных методов устранения помех на изображениях»
Студент: Леонов Владислав Вячеславович
Группа: ИУ7-76Б
Руководитель: Филиппов Михаил Владимирович
Москва, 2022

## Slide 2: Цель и задачи
Цель – провести классификацию существующих алгоритмов фильтрации помех на изображениях
Задачи:
  — изучить общие понятия о шумовых помехах на изображениях;
  — рассмотреть различные виды шумов;
  — изучить существующие методы фильтрации шумов;
  — сформулировать критерии для сравнения рассмотренных алгоритмов;
  классифицировать алгоритмы устранения помех.

## Slide 3: Помехи и причины их появления
Помехами на изображениях называют случайное изменение яркости или цвета произвольного пикселя
Причины появления шумов:
— тепловой шум;
— квантовый шум;
— шум считывания.

## Slide 4: Виды шумов
Шум Гаусса появляется на изображениях из-за плохого освещения или высокой температуры, выглядит как измененные значения цвета пикселя.

## Slide 5: Виды шумов
Шум «Соль и Перец» проявляется в виде беспорядочно разбросанных черных и белых пикселей на изображении.

## Slide 6: Виды шумов
Спекл-шум характеризуется наличием небольших, беспорядочно распределенных светлых или темных пятен на изображении, часто называемых «крапинками».

## Slide 7: Классификация методов фильтрации
Линейные фильтры изображений — это методы обработки изображений, которые применяют линейное преобразование к значениям пикселей в изображении.
Нелинейные фильтры изображений — это методы, которые могут включать применение различных весов к пикселям на основе интенсивности или цвета пикселей, или применение различных преобразований к различным областям изображения

## Slide 8: Метод среднего арифметического
Это простой метод фильтрации, который работает путем замены значения каждого пикселя изображения средним значением окружающих его пикселей, взвешенных в соответствии с ядром.

## Slide 9: Метод фильтрации по Гауссу
Это линейный фильтр, который работает путем свертки изображения с ядром, которое представляет собой небольшую матрицу весов. Веса в ядре определяются функцией Гаусса.

## Slide 10: Метод медианной фильтрации
Это метод фильтрации, который работает путем замены значения каждого пикселя изображения медианным значением окружающих его пикселей в соответствии с ядром.

## Slide 11: Метод билатеральной фильтрации
Это нелинейный фильтр, который работает путем замены значения каждого пикселя средневзвешенным значением значений близлежащих пикселей, где вес пикселя определяется комбинацией его интенсивности и пространственного расстояния от центрального пикселя.

## Slide 12: Сравнение методов фильтрации

## Slide 13: Заключение
Поставленная цель была достигнута.
В результате сравнения методов устранения шумов на изображениях сделаны выводы:
  — среди линейных методов фильтр Гаусса показывает более высокую эффективность, чем метод среднего арифметического;
  — среди нелинейных методов билатеральная фильтрация обеспечивает наивысшее качество восстановленного изображения;
  — фильтр Гаусса и медианный фильтр обладают схожей эффективностью.